Обогреватель автомобильного сидения модульного типа

"Экватор"

Инструкция по установке, подключению и эксплуатации.

## Обогреватель "Экватор"

Обогреватели "ЭКВАТОР" относятся к системам обогрева модульного типа и предназначены для подогрева сидений автомобиля в холодное время года. Использование обогревателей повышает комфортность автомобиля в холодное время года и уменьшает риск таких заболеваний, как остеохондроз, радикулит, простатит и др., связанных с переохлаждением, а так же благотворно действует при указанных заболеваниях в хронической стадии.

На обогреватели "ЭКВАТОР" распространяется действие сертификата соответствия  РОСС RU.МЕ68.Н01011 № 0494693

### Технические данные и конструктивное исполнение

Обогреватель предназначен для подогрева одного из сидений автомобиля. Представляет собой законченное изделие, готовое к установке в автомобиль. Включает в себя:

1. МОДЕЛЬ "ЭКВАТОР - 00"

  - Нагревательный модуль «спинка»

с выводом и соединительной колодкой  - 1 шт.

  - Нагревательный модуль «сиденье»

с выводом и соединительной колодкой  - 1 шт.

  - Соединительный жгут                               - 1 шт.

Технические характеристики:

1. Номинальное напряжение питания

Модель "00"                                                         - 12 В

2. Потребляемый ток:

Модель "00"					        - 3,3 А

3. Номинальная мощность:

Модель "00"					        - 40 Вт

4. Время нагрева поверхности модуля

до рабочей температуры

Модель "00"			                            - 40-90 с

5. Температура поверхности обогревателя:

Модель "00", не более			         +55(С

6. Габаритные размеры каждого модуля		         - 310 х 355 мм.

Примечание: Предприятие-изготовитель имеет возможность изготавливать модули любых размеров и потребляемой мощности.

#### УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Обогреватели устанавливаются в чехлах с внутренней стороны или под обивку кресел. Недопустимость сминания или смещения модулей в процессе эксплуатации должна обеспечиваться  их дополнительным креплением.

ВНИМАНИЕ! При установке модулей сторона со штампом изготовителя должна быть обращена к телу сидящего человека.

При установке обогревателей в чехлах модули вставляются в дополнительные карманы на спинке и сидении чехлов с внутренней стороны.

При тонких материалах чехлов модули дополнительно могут подшиваться к чехлам. Для этого на каждом предусмотрены зоны крепления (см. рис. 3,4 и 5).

ВНИМАНИЕ! Подшивка модулей к чехлам может производиться только в зонах, предназначенных для крепления.

При установке под обивку модуля подклеиваются к поролоновой прокладке или прикрепляются проволочными скобами к пружинам сидений.

ВНИМАНИЕ! Скобы на модулях крепятся только в зонах, предназначенных для крепления.

Перед окончательной установкой в чехлы или под обивку модули соединяются между собой с использованием проводов и разъёмов.

После завершения установки обогреватели подключаются к бортовой сети автомобиля.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Подключение обогревателей производится в соответствии с прилагаемыми схемами с соблюдением следующих правил:

- Провод черного с кольцевой клеммой подключают к "массе" автомобиля.

- Провод красного цвета, обозначенный на схемах "+12В", подключается к цепи +12В, рассчитанной на ток не менее 10А (например цепь гнезда прикуривателя) через предохранитель 10А и выключатель. Для предотвращения разряда АКБ при выключенном зажигании, рекомендуется подключать к цепи, в которой напряжение +12В появляется в положении ключа замка зажигания "ВКЛЮЧЕНО".

- Подключить модули нагревателя к соединительному жгуту при помощи соединительных колодок.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать параллельно нагревательный

модуль «спинка» и  нагревательный модуль «сиденье». Это может

привести к перегреву и самовозгоранию модулей.

##### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Модель "00":

Обогреватель без регулятора мощности после включения обеспечивает медленное непрерывное увеличение температуры на поверхности модулей. После выхода температуры за пределы комфортной, пользователь может выключить обогреватель.

### Правила эксплуатации для пользователей

После запуска двигателя выключатель (выключатели) обогрева сидений можно поставить в положение "включено". Обогреватели подключаются к бортовой сети 12В, и начинается процесс их нагрева.

При достижении температуры, выходящей за пределы комфортной, можно отключить обогреватели.

! Если обогреватель не используется, соответствующий выключатель следует поставить в положение "выключено".

! Поверхность кресла с включенным обогревателем не закрывать одеждой, посторонними предметами, вещами и т.п.

! Если чехлы необходимо подвергнуть химической чистке, то модули, размещённые в карманах этих чехлов, необходимо разъединить и вынуть из карманов.

!Исключить давление на модули острыми предметами.

! При разборке сидений, под обивкой которых установлены обогреватели, необходимо разъединить модули и после этого снимать сидения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Обогреватель "ЭКВАТОР" в сборе			1

2. Инструкция по установке, подключению

и эксплуатации						1

3. Индивидуальная упаковка					1

###### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателей "ЭКВАТОР" модульного типа при соблюдении правил установки, подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия изготовителем.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия:

- С механическими повреждениями или следами вскрытия.

- Имеющие неисправности, вызванные несоблюдением правил установки, подключения или эксплуатации.

- Не имеющие оформленного талона на гарантийное обслуживание.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обогревателей "ЭКВАТОР" предлагаем обращаться по месту приобретения или к

фирме-изготовителю (реквизиты на обложке данной инструкции).